## Slide 1: Основы компьютерных сетей. Технология Ethernet. Часть 2
Основные концепции технологии Ethernet. CSMA/CD.
MAC - адресация. Формат Ethernet фрейма. Коммутация. Диагностика канального уровня.

## Slide 2: Четыре задачи, требующие решения:
1.Решить вопрос с адресацией фреймов.
2.Решить вопрос проверки целостности фрейма после приёма.
3.Решить, какому протоколу отдать этот пакет для дальнейшей обработки.
4.Решить проблему с множественным доступом к среде передачи данных.
На физическом уровне решить проблему адресации невозможно.

## Slide 3: Адресация в Ethernet
В качестве адресации устройств придумали MAC (media access control) адреса.
MAC-адрес – уникальное(относительно) 6-ти байтовое число, которое принято записывать в HEX виде, например:
00-11-95-1C-D8-02.
MAC-адрес присваивается сетевому устройству на заводе.

## Slide 4: MAC-address
MAC-адрес состоит из двух частей, первая распределяется между производителями оборудования, а вторая распределяется самим производителем. Таким образом по MAC-адресу можно понять фирму-производитель оборудования (если адрес не был програмно изменен).

## Slide 5: Broadcast MAC адрес

## Slide 6: Формат Ethernet фрейма
Адресация
Проверка целостности (бракованный пакет отбрасывается в точке ближайшей к проблеме)
Type – протокол верхнего уровня

## Slide 8: MTU
MTU (Maximum Transmission Unit; максимальная единица передачи) - максимальный размер пакета, который может быть передан по сети без фрагментации.
Для Ethernet это значение составляет 1500 байт.

## Slide 15: Таблица коммутации

## Slide 16: Коммутатор (Switch, Bridge)
1. Коммутатор имеет буфер для хранения пакетов
2. Не имеет своего mac-адреса
3. Коммутатор имеет таблицу mac-адресов (заполняется по факту прибытия пакетов). Один mac-адрес может быть привязан к одному интерфейсу. К одному интерфейсу может быть привязано множество mac-адресов.

## Slide 17: Unknow destination unicast flood

## Slide 18: Unknow destination unicast flood
Если в таблице нет mac-адреса получателя, коммутатор отправляет пакет во все интерфейсы

## Slide 19: Broadcast flood

## Slide 20: Broadcast flood
Если в поле получателя broadcast, коммутатор отправляет пакет во все активные интерфейсы.
Область распространения brjadcast пакета определяет broadcast-домен.

## Slide 21: Внутренний буфер коммутатора. Store and forward.

## Slide 25: Broadcast flood
Если в поле получателя broadcast, коммутатор отправляет пакет во все активные интерфейсы.
Область распространения brjadcast пакета определяет broadcast-домен.